Организация производства  вакуумных систем взятия крови

типа «вакутайнер» на территории СЭЗ «Гомель-Ратон»

| Отрасль | Производство резиновых и пластмассовых изделий |
| --- | --- |
| Наименование предприятия | Государственное учреждение «Администрация свободной экономической зоны «Гомель-Ратон» |
| Реквизиты предприятия | Ул. Федюнинского, 17 246061, г.Гомель Тел. + 375 232 68-27-90 Факс. + 375 232 68-27-21 |
| Доля государства в уставном фонде предприятия, % | 100 % |
| Годовой оборот, млн. долл.США | - |
| Руководитель предприятия | Ежова Антонина Изотовна |
| Название проекта | Организация производства вакуумных систем взятия крови типа «вакутайнер» на территории СЭЗ «Гомель-Ратон». |
| Краткое описание и цель проекта | Целью проекта является создание и развитие нового высокотехнологичного производства по выпуску вакуумных систем взятия крови типа «вакутайнер» с использованием новых технологий, обеспечивающих выпуск широкого ассортимента продукции на уровне лучших европейских аналогов. Актуальность проекта обусловлена отсутствием производителей вакуумных систем забора крови как на территории республики, так и в станах СНГ. Реализацию проекта планируется осуществить в форме создания предприятия, с последующей его регистрацией в качестве резидента СЭЗ «Гомель-Ратон». Для размещения производства планируется строительство нового производственного корпуса площадью не менее 300 м2 с наличием всей необходимой инфраструктуры и инженерных сетей. В ходе реализации проекта планируется создание производства по выпуску стандартной вакуумной системы взятия крови «вакутайнер» (VACUETTE®), которая состоит из трех компонентов: стерильной двусторонней иглы; держателя с резьбой для иглы (планируется поставка как в многоразовом, так и одноразовом вариантах), стерильной вакуумной пробирки, содержащей реактивы и другие добавки. В ходе реализации проекта планируется освоить выпуск двух типоразмеров вакуумных пробирок (13х75 мм и 13х100 мм) для получения цельной крови, сыворотки или плазмы. В зависимости от используемых наполнителей крышечки пробирки будут иметь различные цвета. |
| Состояние проекта | Прединвестиционная стадия. Проведено предварительное технико-экономическое исследование проекта, разработан бизнес-план, определена технология производства и перечень основного технологического оборудования. Требуется инвестор. |
| Основные рынки сбыта | Реализация продукции будет производиться как на внутренний рынок республики, так и экспортироваться на российский и европейский рынки. |
| Общая стоимость проекта, млн. евро | 2,54 |
| Потребность в инвестициях, млн. евро | 2,54 |
| Форма участия инвестора | Создание коммерческой организации по производству вакуумных систем взятия крови типа «вакутайнер». |
| Предложение инвестору | Участие в финансировании и реализации проекта, привлечение инновационных технологий в процессы производства и управления предприятием. |
| Направление использования инвестиций | Разработка проектной документации, подготовка производства, закупка технологического оборудования, пополнение оборотного капитала. |
| Срок реализации проекта, лет | 5 лет |
| Срок окупаемости проекта, лет | 2 года 6 месяцев |
| Место реализации проекта | СЭЗ «Гомель-Ратон» |
| Наличие бизнес-плана | Имеется |
| Предложение подготовлено (контакты) | Бубешко Людмилой Петровной - главным специалистом управления инвестиций и внешнеэкономических связей администрации СЭЗ «Гомель-Ратон» тел. + 375 (232) 68 26 24 факс. + 375 (232) 68 26 18 e-m: invest@gomelraton.com |