СТРОИТЕЛЬСТВО ТРЕХЭТАЖНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА В г. ГРОДНО

Учитывая проблему нехватки в г. Гродно деловых и офисных помещений для представителей среднего и малого бизнеса, Белорусская универсальная товарная биржа предлагает выгодный и перспективный проект — строительство трехэтажного делового центра европейского уровня, в котором смогут разместиться зал электронных биржевых торгов Гродненского филиала биржи, гостиница, конференц-зал, ресторан, фитнес-центр, выставочный и игровой залы, обеденный зал, автостоянки (открытая на 15 и закрытая на 65 машино-мест), зона отдыха с бассейном и иные объекты инфраструктуры (лифт, холлы, балконы, санузлы, помещения охраны).

Участок под строительство площадью 0,4034 га расположен в центре города по пр-ту Космонавтов. Рельеф площадки холмистый. Подлежащих демонтажу сооружений не имеется. План организации рельефа предполагает максимальное сохранение поверхности и выполнение минимально необходимых земляных работ. Предусматриваются открытый отвод ливневых вод, въезд на территорию с главной улицы, организация тротуаров и мощение их бетонной плиткой, озеленение (посадка кустарников, устройство цветников и газонов), установка малых архитектурных форм. Сети водопровода и канализации укладываются в траншеи. Кабельные электросети — на глубине 0,7 м. Наружное освещение — на опорах. Удобный подъезд пожарных машин и спецтехники со всех сторон.

Здание — трехэтажное каркасное, с цокольным этажом, в плане — трёхлучевая композиция. Общий строительный объем — 25917,2 м3. Здание состоит из монолитных фундаментов на сваях и отдельно стоящих монолитных ростверков. Каркас здания рамно-связевой, в качестве диафрагм жесткости служат стенки лестничных клеток. Перекрытия — монолитные железобетонные безбалочные плиты. Наружные стены самонесущие из газосиликатных блоков, внутренние стены и перегородки — из силикатного кирпича. Кровля — двухслойная рулонная с утеплителем из пенополистирола, с внутренними водостоками.

Объект IV степени огнестойкости. Предусмотрена пожарная сигнализация, внутренний противопожарный водопровод, пожарные гидранты и автоматическое пожаротушение. Водоснабжение — от существующей городской сети, горячее - местное, от водонагревателя. Расход воды 123,6 м3/сутки. Источником теплоснабжения служит ТЭЦ-2 с подключением через автоматический блочный тепловой пункт. Система отопления — двухтрубная горизонтальная с поэтажной разводкой. Теплоноситель — вода 95-70°С. Вентиляция — приточно-вытяжная с механическим и естественным пробуждением. Кроме поддержания нужных параметров воздуха в помещениях, вентиляционная система выполняет функцию дымоудаления. Электроснабжение: электроприемники относятся к потребителям II категории электроснабжения. Напряжение питающей сети — 380/220 V. Система заземления типа TN-C-S. Заземление компьютеров — по отдельной заземляющей шине.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО ЗДАНИЮ

| Площадь застройки (м2) | 3716,01 |
| --- | --- |
| Общая площадь(м2) | 7830,16 |
| Строительный объем надземной части (м3) | 14092,85 |
| Строительный объем подземной части (м3) | 11824,17 |
| Ориентировочная стоимость проекта (Euro) | 4 260 000 |

Финансирование: собственные средства.

10 сентября 2010 г. была залита первая свая будущего делового центра, что ознаменовало начало строительства.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА НАШЕГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА

- Критическая нехватка в г. Гродно офисных помещений для малого и среднего бизнеса

- Отсутствие в городе достаточного количества бизнес-центров, ресторанов, гостиниц и конференц-залов европейского уровня

- Возможность размещения в одном здании с развитой инфраструктурой деловых помещений самого разного назначения, а также организации различных видов услуг

- Возможность участия в строительстве здания одновременно нескольких инвесторов, каждый из которых занимается своей частью проекта

- Нахождение в здании электронной торговой площадки биржи создает большие перспективы развития бизнеса (сегодня клиентами биржи являются 9673 компании, из них 2054 — нерезиденты из 55 стран мира)

- Деловая и экономическая надежность белорусского партнера (Белорусская универсальная товарная биржа активно действует на рынке Беларуси с 2005 года)

- Высокая динамика экономического роста биржи (общий объем биржевых сделок: в 2006 г. — более 428 млн евро, в 2007 г. — более 986 млн евро, в 2008 г. — более 1,2 млрд евро, в 2009г. — более 551 млн евро, в 2010 г. — более 872 млн евро, в 2011 г. — 1085 млн евро)

- Выгодное географическое положение г. Гродно (на пересечении транспортных магистралей, в 15 км от польской границы и в 30 км от границы с Литвой)

- Удобное территориальное расположение будущего делового центра (на проспекте Космонавтов, вблизи исторического центра и автовокзала, удобные подъездные пути).

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Заместитель председателя правления — главный инженер

ПОПУДРЕНКО Сергей Яковлевич

тел. раб. +375 17 224 48 10, факс 218 37 92, тел. моб. +375 29 350 90 78

E-mail: s.popudrenko@butb.by г. Минск, ул. Казинца, 2, 200