Технико – экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта   «Создание нового производственного корпуса по выпуску лекарственных средств в ТЖК и МЖК».

Инвестиционный проект, осуществляемый в рамках реализации плана модернизации УП «Минскинтеркапс»,  заключается в  комплексе работ по организации  производства лекарственных средств в твердых и мягких желатиновых капсулах, включающий в себя разработку технико-экономического обоснования инвестиций, проведение проектно-изыскательских работ, строительство нового производственного корпуса  и его техническое и технологическое оснащение с последующей сертификацией на соответствие международным требованиям GMP.

Проектом предусмотрено строительство четырехэтажного производственного корпуса с пристроенным к нему четырехэтажным административно-бытовым корпусом.

Основные технические  показатели по строительству нового производственного корпуса :

| №№ п/п | Наименование показателей | Ед.изм. | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая площадь земельного участка | Га | 1.31 |
| 2 | Общая площадь | м2 | 13771.5 |
| 3 | Строительный объем | м3 | 79125 |

В производственном корпусе будут размещены  производственные и вспомогательные участки: производственный участок по  изготовлению продукции в ТЖК (2 линии),  производственный участок по  изготовлению продукции в МЖК (2 линии), система водоподготовки, прачечная спецодежды, ремонтная мастерская, карантинные склады готовой продукции, склад сырья, склад упаковочных материалов, вспомогательные складские помещения, зарядная/агрегатная для электротранспортных средств и другие вспомогательные помещения.

Для обеспечения необходимого качества выпускаемой продукции в производственном корпусе предусмотрен собственный участок контроля качества (лаборатории ОКК).

В АБК будут размещены административные помещения и часть бытовых помещений для производственного корпуса.

Проектом предусматривается выделение двух пусковых комплексов:

В первый  пусковой  комплекс  входит строительство производственного корпуса, трансформаторной подстанции, очистных сооружений и внутриплощадочных и внеплощадочных инженерных сетей

Во второй пусковой комплекс   входит строительство административно-бытового корпуса и автомобильной парковки, а также монтаж лини производства в производственном корпусе

Проектная мощность нового производственного цеха 1 млрд.  капсул в год.

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм и правил, и обеспечивают безопасную для здоровья и жизнедеятельности людей эксплуатацию объекта.

В настоящее время объемы и порядок реализации этапов проекта выглядят следующим образом:

| Наименование организации, процедура выбора, номер договора | Виды работ | Сроки выполнения | Источник финансирования, стоимость, руб. | Основные выводы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Центр управленческих решений» Степанович В.В. | Создание бизнес-плана | Май 2012г. – Июль 2012 г. (утверждение) | Собственные средства 15 000 000 | Срок строительства Апрель 2012 – декабрь 2014 Стоимость проекта 10 млн. долл. США Средства по Указу Президента №174 Номенклатура ЛС - 128 наименований |
| ГП «МедБиоФарм-Проект», открытый конкурс, договор № от 06.09.2012 г. | Проектные работы | Сент.2012 г. – февр.2013 г. | Собственные средства 1 974 638 081 | Общая стоимость проекта 342 млрд.руб Нормативные сроки строительства 31 месяц. |
| ИП «Степанович В.В.» | Внесение изменений в бизнес-план | Август 2013 г. | Собственные средства 4 500 000 | Стоимость проекта 342 млрд.руб Срок строительства 31 месяц. Финансирование : 10 млн. долл. США по Указу Президента №174, 5 311,8 млн.руб – собственные средства Номенклатура ЛС - 133 наименования |
| РУП «Главгосстрой-экспертиза» | Экспертиза проекта | Август 2013г. – Сент. 2013 г. | Собственные средства 11 700 000 | Изменения по факту проведения экспертизы: Стоимость проекта 303 млрд.руб Срок строительства 20 месяц. |
| Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен | Подрядные торги по выбору подрядчика | 30.01.2014 г. | ------------ | Торги будут проведены |

Общий объем капитальных вложений по проекту оценивается в 
30375,6 тыс. долл. без НДС. НДС, уплачиваемый при осуществлении строительно-монтажных и прочих работ, а также при приобретении вспомогательного и прочего оборудования (за исключением основного технологического оборудования, ввозимого на таможенную территорию Республики Беларусь для целей проекта) составляет 4347,6 тыс. долл. Прирост чистого оборотного капитала в связи с реализацией проекта оценивается в 3 263,6 тыс. долл. Общая сумма инвестиционных затрат по проекту составляет 37 986,8 тыс. долл.

Суммарная потребность в заемных и привлеченных денежных средствах для реализации проекта оценивается в 32 675 тыс. долл.США.

Заемные средства в размере 10 млн.долл.США, привлекаемые в виде банковского кредита на условиях, определенных Указом Президента Республики Беларусь от 16.04.2012г №174  «О некоторых мерах по развитию фармацевтической промышленности», как источник финансирования уже изысканы.   Финансирование проекта  осуществляется белорусским  банком ОАО «Белинвестбанк» в иностранной валюте с предоставлением ему гарантий Правительства РБ, установленных постановлением Совета Министров РБ от 29.09.2012г № 887.

В качестве источника финансирования проекта также будут использоваться собственные средства предприятия в размере 5 311,8  млн.руб.

Таким образом, для завершения проекта предприятию необходимо изыскать средства в размере 22 675 тыс.долл.США. Планируется обращение в инвестиционные фонды, кредитование на общих условиях, лизинг, увеличения объема собственных средств до 25 млрд.руб.

Заложенные в проекте технические решения обеспечат:

- Создание прогрессивного производства лекарственных средств, отвечающего современным мировым требованиям;

- Организацию выпуска востребованной продукции в прогрессивной форме выпуска ( капсулах);

- Увеличение объемов экспорта с  8 млн. долл. США в 2012г году до 17,6 млн.долл. США в 2017 году и сокращение импорта лекарственных средств в Республику Беларусь;

- Переоснащение и модернизацию основных средств организации;

- Увеличение производственных мощностей и объемов производства;

- Создание 32 новых рабочих мест;

- Улучшение условий труда персонала организации;

- Увеличение объемов выручки от  реализации со 155,5 млрд. руб. в 2012 году до 333, 3 млрд. руб. в 2016 году и 418,5 млрд.руб. в 2017 году.

|  | Выручка от реализации на одного среднесписочного работника, | Добавленная стоимость на одного среднесписочного работника, млн.руб./ долл.США |
| --- | --- | --- |
|  | согласно постановлению Совета Министров №1262 , млн.руб./ долл.США | по виду экономичес кой деятельности согласно рекоменда -циям МЭ, долл.США | согласно бизнес-плану инвестицин-ного проекта , млн.руб./ долл.США | согласно постановлению Совета Министров №1262, млн.руб./ долл.США | по виду экономичес-кой деятельности согласно рекоменда-циям МЭ, долл.США | согласно бизнес-плану инвестиционного проекта, млн.руб./ долл.США |
| 2013 | 714,2/ 79,1 | 55,4 | 789,7/ 87,5 | 407,2/45,1 | 29,4 | 419,9/46,5 |
| 2014 | 672,4 / 74,5 | 66,4 | 818,4/ 90,6 | 384,6/42,6 | 35,6 | 430,7/47,7 |
| 2015 | 864,5 / 95,7 | 76,5 | 856,4/94,8 | 502/55,6 | 41,4 | 449,7/49,8 |
| 2016 | - | 999,8/ 110,7 | - | 545,4/60,4 |
| 2017 | - | 1253,7/ 138,8 | - | 670,9/74,3 |

Расчет в долл. США по курсу на дату проведения расчетов по бизнес плану 10.09.2013г – 9030 бел.руб./долл.США.

В настоящее время УП «Минскинтеркапс» зарегистрировано и освоено серийное производство более 50 видов продукции. В рамках реализации проекта планируется освоить выпуск дополнительно порядка 30 видов продукции. Увеличение номенклатуры выпускаемой продукции не влияет на изменение стоимости проекта.

Интегральные показатели эффективности проекта представлены в таблице:

| Наименование показателей |  |
| --- | --- |
| Простой срок окупаемости, лет | 8,3 |
| Динамический срок окупаемости, лет | 9,6 |
| Чистый дисконтированный доход, тыс.долл.США | 6 328,5 |
| Индекс доходности | 1,19 |
| Внутренняя норма доходности, % | 10,4 |
| Простой срок окупаемости мер господдержки, лет | 8,4 |
| Динамический срок окупаемости мер господдержки, лет | 9,6 |

Проект является технически и организационно реализуемым, совокупный уровень рисков по проекту оценивается как «средний-низкий».

При прогнозируемых объемах производства продукции (работ, услуг), планируемом уровне капитальных вложений, уровне цен и тарифов и производственных издержек проект является достаточно надежным и окупаемым. Проект имеет большое народнохозяйственное значение, заключающееся в организации производства перспективной и важной продукции для отечественного здравоохранения.